Краткая инструкция по установке и настройке ContaCam 7.0.0

(особенность настройки данной версии программы)

Сайт программы: http://www.contaware.com

(если возникнут проблемы с “новой” текущей версией программы можно воспользоваться старыми)

Скачать текущую версия программы (на май 2017г.):

http://www.contaware.com/downloads/latest/russian/ContaCam-7.0.0-Setup-Rus.exe

Устанавливаем по умолчанию…

Меню \ Захват \ 	Выбираем камеру

Меню \ Настройки \ Камера основные настройки.  		1) Выбираем “Ручная запись”

2) При использовании нескольких одинаковых камер, требуется установить для них разное Имя

Меню \ Настройки \ Камера расширенные настройки.

Изменяем параметры:	Аудио.	Разрешить

Непрерывная запись \ Начать новый файл кадж.  1 час.

Отключить “Открыть после РЭЦ” (отключаем авто-запуск записанного видео)

Перед началом использования программы видеозаписи рекомендуется:

1) проверить достоверность даты и времени компьютера, т.к. эти данные будут фиксироваться в видеокадре.

2) провести  тестовую запись на несколько часов, для проверки получаемых записей.

Начало записи: 		Меню \ Захват \ Записать   (или нажать кнопку (красный круг) “Записать в файл” )

Остановка записи: 	(вновь) 	Меню \ Захват \ Записать   (или нажать кнопку (красный круг) “Записать в файл” )

Видеозаписи сохраняются по умолчанию в каталог:  “C:\ContaCam\Наименование_Камеры\год\месяц\день”

Для передачи файлов в РЦОК создайте каталог следующего наименования:

Год-месяц-день-78-scНомерОУ-audНомерАудитории-НазваниеЭкзамена

Пример: 2017-05-26-78-sc256-aud47-История

Скопируйте в соответствующий каталог все файлы за день.

(при использовании нескольких камер, создать несколько вложенных каталогов)

Флэш накопители с каталогами всех дней записи передаются после проверки каждого экзамена в РЦОК каб. 37 (Вознесенский пр. 34а).

Видеозаписи в ОУ на локальных дисках рекомендуется хранить в течении месяца.

Периодически отслеживайте свободное место на локальном диске.